2.5 Скорости

2.5.1 Скорость  подъема –опускания и посадки груза,

м/мин

| Кратность полиспаста | Номинальная | Посадки |
| --- | --- | --- |
| 4 | 0,167 (10) | 0,0068 (0,4) |

2.5.2 Скорость передвижения крана, м/с (км/ч)

Рабочая с грузом на крюке не более       1,4(5)

Рабочая без груза                                      1,4(5)

Транспортная своим ходом

Min-max                                                      1,4(5)-21(77)

| 2.5.3 Средняя скорость изменения вылета, м/с (м/мин), не более | 0,25 (15) |
| --- | --- |
| 2.5.4 Угловая скорость, рад/с (об/мин) (частота вращения, об/мин) Со стрелой 8-14 м: Наименьшая, не более Наибольшая, не менее Со стрелой 14 м и гуськом: Наименьшая, не более Наибольшая, не менее Со стрелой 14 м, вставкой и гуськом: Наименьшая, не более Наибольшая, не менее | 0,031 (0,3) 0,204 (2,0) 0,031 (0,3) 0,08(0,75) 0,031 (0,3) 0,08(0,75) |
| 2.5.5 Скорость выдвижения (втягивания) Секции стрелы, м/с (м/мин), не более | 0,25 (15) |
| 2.6 Время полного изменения вылета (для основной стрелы 14 м),с, не менее | 40 |
| 2.7 Преодолеваемый краном уклон, рад (….°) | 0,25 (14) |
| 2.8 Расположение места управления: механизмами, расположенными на поворотной раме; передвижением в транспортном режиме; выносными опорами | кабина машиниста кабина водителя на задней поперечной балке нижней рамы |
| 2.9 Способ управления: механизмом передвижения; механизмами поворотной рамы; вывешиванием опор | механический гидравлический гидравлический |
| 2.10 Способ токопровода к механизмам на поворотной раме | через кольцевой токосъемник от электрооборудования шасси автомобиля к электрооборудованию на поворотной платформе |

| 2.11 Группа режима работы механизмов: подъем груза подъем стрелы поворота выдвижения-втягивания стрелы | 2м 2м 2м 2м |
| --- | --- |
| 2.12 Момент удерживающий, Му, кН.м (тс.м) (для основной стрелы 9,5-15,5м) | 266(27,13) |
| 2.13 Момент опрокидывающий, Мо, кН.м (тс.м) (для основной стрелы 9,5-15,5м) | 147 (15,032) |

2.14 Масса крана и его основных частей в рабочем состоянии

2.14.1 Масса крана с основной стрелой

| Характеристика исполнения | Масса, т |
| --- | --- |
|  | Конструктивная (сухая) | В полностью заправленном состоянии |
| Кран в сборе с двухсекционной телескопической стрелой 9.5-15.5 м, крюковой подвеской с 2 блоками и запасным колесом В том числе Шасси Неповоротная рама Поворотная платформа Без стрелы и крюковой подвески Стрела с крюковой подвеской без гидроцилиндров подъема и выдвижения стрелы Гидроцилиндр подъема стрелы Гидроцилиндр подъема стрелы Гидроцилиндр выдвижения стрелы | 15,602 6,61 3,14 3,035 1,936 0,369 | 15,1 |
| 2.15 Масса крана в транспортном положении, т: | 16,5 |  |
| 2.16 Нагрузки колеса и выносной опоры в рабочем положении на основание |  |  |
| 2.16.1 Максимальная нагрузка ходового колеса (при работе без выносной опоры, кН(тс): | 19,9 (1,99) |

2.18.3 Сведения о содержании драгоценных металлов

| Наименование | Обозначение | Сборочные единицы, комплексы, комплекты | Масса в 1 шт | Масса в изделии | Номер акта | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обозна-чение | Кол-во | Кол-во |  |  |  |  |
| Микровыключатель (серебро) | МП2102 | ТУ 16-526.322-73 | 1 | 1 | 0,248 | 0,2428 |  |  |
| Выключатель (серебро) | ВП15-21Б211-54У2.8 | ТУ 16-526.470-80 | 1 | 1 | 0,5477 | 0,5477 |  |  |
| Выключатель (серебро) | ВП15-21Б221-54У2.8 | ТУ 16-526.470-80 | 1 | 5 | 0.5477 | 0,5477 |  |  |
| Выключатель (серебро) | ВП 19-21Б431-67У2.16 | ТУ 25-07.1356-77 | 1 | 1 | 0,8897 | 0,8897 |  |  |

2.184 Для крепления сборочных единиц в кране применены болты с классом прочности ,указанным в таблице

| Наименование сборочной единицы | Наружный диаметр болта, мм | Класс прочности по ГОСТ 1759.4-87 | Предел текучести, Н/мм2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Грузовая лебедка Опорная рама Стрела Стойка стрелы Опорно-поворотное устройство | 20,24,27 16,20 24 18 20 | 4,6 4,6 4,6 4,6 10,9 | 240 240 240 240 900(условный) |

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

СБОРОЧНЫХ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ

3.1 Двигатели силовых установок

3.1.1 Двигатель внутреннего сгорания

| Место установки | Шасси автомобиля ЗИЛ 133ГЯ |
| --- | --- |
| Назначение | Привод трансмиссии автомобиля и насоса крановой установки |
| Тип и условное обозначение | Четырехтактный с воспламенением от сжатия, 740 |
| Номинальная мощность при 273 (2600) рад/с (об/мин), кВт (л.с) | 155 (210) |
| Номинальная мощность 220 рад/с (2106 об/мин), потребляется при работе крановой установки, кВт (л.с) | 36,9(50,2) |
| Максимальный крутящий момент при 273 (2600) рад/с (об/мин), Н.м (кгс.м) | 650 (65) |
| Пусковое устройство: Тип и условное обозначение, мощность, кВт (л.с) | Стартер СТ-142-Б 7,7 (10,5) |
| Воздушный фильтр, тип | 2-ступенчатый, сухого типа, с инерционной решеткой |
| Вместимость топливного бака, л | 170 |
| Аккумуляторные батареи: Тип и условное обозначение Напряжение ,В Номинальная емкость, а.ч (кпп) Количество, шт | 6СТ-190ТР 12 0,0044 2 |
| Вид соединения двигателя с трансмиссией | Отбор мощности от коробки передач базового шасси через карданный вал Кс-3575А.14.050-1 |
| Счетчик моточасов (условное обозначение) | СВН-2-01 |

| Удельный расход электроэнергии на час работы крана ,кВт/ч | Ток цепей управления вырабатывается ДВС шасси. Расход энергии учтен в удельном расходе топлива. |
| --- | --- |

3.2 Гидравлические машины

3.2.1 Гидронасосы и гидромоторы

| Показатели | Насос | Гидромоторы |
| --- | --- | --- |
| Назначение | Подача рабочей жидкости к исполнительным механизмам | Привод грузовой лебедки | Привод механизма поворота |
| Количество, шт | 1 | 1 | 1 |
| Тип и условное обозначение | Аксиально-поршневой 310.112-03 | Аксиально-поршневой 310.112-03 | Аксиально-поршневой 310.112-03 |
| Предельный момент, Н.м (кгс.м) (для гидромотора) | 58,4 | 342 | 342 |
| Номинальное давление рабочей жидкости (давление нагнетания) МПа (кгс/см2) | 20 (200) | 20 (200) | 20 (200) |

| Номинальная производительность (расход) л/мин | 160 | ____ | ____ |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход л/мин | ____ | 175 | 175 |
| Угловая скорость рад/с (об/мин): Номинальная максимальная | 157 (1500) -//- | 157 (1500) 314(3000) | 157 (1500) 314 (3000) |

3.2.2 Гидроцилиндры

| Назначение | Выдвижение телескопа | Подъем стрелы | Вывешивание крана на выносных опорах | Выключение рессор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество, шт | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Тип и условное обозначение | КС-3575А.63.900 | Ц51.000-01 | Ц22А.000 | КС-3575А.34.200 |
| Диаметр цилиндра, мм | 100 | 200 | 100 | 40 |
| Ход поршня, м | 6 | 1,4 | 0,5 | 0,27 |
| Усилие, кН (тс) | 97 (9,7) | 443 (44,3) | 107 (10,7) | 13 (1,3) |
| Номинальное давление рабочей жидкости (давление нагнетания), МПа (кгс/см2) | 16 (160) | 16 (160) | 16 (160) | 16 (160) |

3.3 Схема электрическая принципиальная

3.3.1 Схема рис.8

3.3.2 Перечень элементов электрооборудования

| Обозначение по схеме | Наименование и краткая техническая характеристика | Тип | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А1.1-ВК | Датчик приемника указателя температуры охлаждающей жидкости |  |  | Смонтировано на шасси |
| А1.1-ВК-XS | Колодка одноконтактная с наружным штекером; соединена с контактом указателя температуры охлаждающей жидкости. |  |  | Смонтировано на шасси |
| А1.1-НА | Электрозвуковой сигнал |  |  | Смонтировано на шасси |
| А1.1-НА-XS | Колодка одноконтактная с наружным штекером. Соединена с контактом электрического звукового сигнала |  |  | Смонтировано на шасси |
| A1.2-HG | Указатель температуры охлаждающей жидкости |  |  | Смонтировано на шасси |
| А1.1-KA | К клемме запуска реле стартера |  |  | Смонтировано на шасси |
| А1.1-KV | Контакт «масса» регулятора напряжения |  |  | Смонтировано на шасси |
| A1.1-XT | Панель соединения |  |  | Смонтировано на шасси |
| A1.2-SB | Контакт комбинированного переключателя света, световых и звуковых сигналов |  |  | Смонтировано на шасси |
| A1.2-FU1 | Предохранитель фонарей задних, передних, освещения приборов |  |  |  |
| A1.3-GB | Аккумуляторная батарея |  |  |  |
| A1.3-SB | Выключатель массы |  |  |  |
| A2.4.2 | Стеклоочиститель | СЛ-230П | 1 |  |
| BP | Датчик давления масла. Номинальное напряжение 12В постоянного тока, максимальная потребляемая мощность 2,7Вт, масса 0,19 кг | ММ355 | 1 |  |
| EL1,EL2,EL3 | Лампа Патрон ПП158 с лампой для освещения приборов контроля работы двигателя | А12-1 | 1 |  |
| EL4 | Плафон Освещение кабины крановщика | ПК201-А | 1 |  |
| EL5 | Фара Освещения площадки Номинальное напряжение 12В, максимальная сила света 3000кд | 11.3711 или 30.3711 | 1 |  |
| EL6.C2 | Фонарь контрольной лампы для индикации загрязнения жидкости в гидросистеме крана | ПД20-Е1 | 1 |  |
| EL7 | Фонарь Номинальное напряжение 12В, дальность видимости ночью 300м, цвет рассеивателя - бесцветный | ПФ101-F | 1 |  |
| EL8 | Фара Освещение груза | 11.3711 или 30.3711 | 1 |  |
| EL9.C2 | Фонарь контрольной лампы Сигнализирует о том, что стрела находится вне рабочей зоны Комплектуется лампой А 12-1, цвет линзы - красный | ПД20-Е1 | 1 |  |
| FU1 | Предохранитель термобиметаллический ток 30А Выключение принудительное кнопкой, масса 0,023кг | ПР-3 | 1 |  |
| FU2 | Предохранитель термобиметаллический, ток 10А | ПР-310 | 1 |  |
| HG1 | Приемник указателя температуры охлаждающей Номинальное напряжение 12В, максимальная потребляемая мощность 2,7Вт | УК-145 | 1 |  |
| HG2 | Приемник указателя давления масла Номинальное напряжение 12В, максимальная потребляемая мощность 2,7Вт | УК-143 | 1 |  |
| HL(A4) | Блок устройство автоматической сигнализации 12В | УАС-10 | 1 |  |
| HL-A1 HL-A2 | Клеммные коробки устройства автоматической сигнализации | - | 2 | См.паспорт ДВЭ2.029 001ПС |
| HL-R | Сопротивление | - | 1 | См.паспорт ДВЭ 2.029.001ПС |
| HL-WA1 | Антенные устройства автоматической сигнализации | - | 4 | См.паспорт ДВЭ 2.029.001ПС |
| HL-WA4 |  |  |  |  |
| HL-VT4 | Транзистор | - | 1 | См.паспорт ДВЭ 2.029.001ПС |
| HL-XS1 | Кабельная часть соединителя (розетка), 2-х контактная | - | 1 | См.паспорт ДВЭ 2.029.001ПС |
| HL-XS2 | Кабельная часть соединителя (розетка), 4-х контактная | - | 1 | См.паспорт ДВЭ 2.029.001ПС |
| K-1 | Провод красный | ПГВА-2,5-К | 1 | A1.1-XT-FU2 |
| K-2 | Провод красный | ПГВА-2,5-К | 1 | FU2.SQ07 |
| K-2A | Провод красный | ПГВА-0,75-К | 1 | FU2-EL6.C2 |
| O-3 | Провод оранжевый | ПГВА-0,75-О | 1 | EL6.C2.-Z-SP |
| C-4 | Провод серый | ПГВА-0,75С | 1 | Z-SP-XT1 |
| K-5 | Провод красный |  |  | SQ01-XT2-XA6-XT3-XS1-25-XP1:29-SB2 |
| K-5A | Провод красный |  |  | SQ01-PT |
| K-5Б | Провод красный |  |  | SB2-SB2 |
| С-7 | Провод серый |  |  | A1.1-KV-PT |
| З-8 | Провод зеленый |  |  | A1.1-KAXT1-XA4-XT3-XS1-21,XP1:21-SB2 |
| О-9 | Провод оранжевый |  |  | SB2-SA5 |
| О-10 | Провод оранжевый |  |  | SA5-SA1-SA2-SA3-A2.4.2-HG2-HG1-XP1:17-SQ01 |
| Р-10 | Провод розовый |  |  | T3:21-XS1-17 XT3:21-SQ03,XT3:21-ZL-XS2:1 |
| Р-10А | Провод розовый |  |  | HL-XS2:1-ZL-XS8:1 SQ03-SQ-04 |
| Ч-11 | Провод черный |  |  | SQ02-XT3:24-XS1:2,XP1:2-EL9.C2 |
| Ч-12 | Провод черный |  |  | EL9.C2-масса |
| С-13 | Провод серый |  |  | XT3:l7-ZL-XS2:2 XT3:17-XS1:22 XP1:22-SB3 XS2-SQ07 XT3:17XP3:3 |
| 13 | Кабель |  |  | XS3:3-XP2:2 |
| С-13 | Провод серый |  |  | HL-A2(A)-XS2:2 |
| Г-14 | Провод голубой |  |  | SQ03-SQ05 |
| Г-14А | Провод голубой |  |  | SQ05-SQ04 |
| З-15 | Провод зеленый |  |  | SQ05-SQ06 |
| Ф-16 | Провод фиолетовый |  |  | XT3:18XS1:4 XP1:4SB3,XT3:18-S06 XT3:18-XP3:2, XS2:3-SQ07 |
| 16 | Кабель |  |  | XS3:2-XP2-3 |
| Ф-16А | Провод фиолетовый |  |  | SQ06-YC-XS:1 |
| Ч-19 | Провод черный |  |  | YC-XS:2-масса |
| Ф-20 | Провод фиолетовый |  |  | A12-FU1-FU1FU1-XT-2,XT3:27-XA5 |
| Ф-21 | Провод фиолетовый |  |  | FU1-XT-2,XT3:27-XA5 |
| Ч-21 | Провод черный |  |  | XT3:27-XP:1 |
| 21 | Кабель |  |  | XS3:1-XP2:1 |
| Кч-21 | Провод коричневый |  |  | XS2:1-SA4 |
| Ф-22 | Провод фиолетовый |  |  | SA4-EL8 |
| Р-23 | Провод розовый |  |  | SA4-EL7 |
| Ж-24 | Провод желтый |  |  | SQ01-XT1:3 |
| Ж-24 | Провод желтый |  |  | XT3:28-XA3 XT3:28-XS1:1 XT1:3-XA3 |
| Ж-25 | Провод желтый |  |  | XP1:1-HG1 |
| Кч-26 | Провод коричневый |  |  | SQ01-A1.1-BK |
| Кч-27 | Провод коричневый |  |  | A1.1-BK-XS-SQ01 |
| Кч-28 | Провод коричневый |  |  | EL5-SA6 |
| Ф-29 | Провод фиолетовый |  |  | EL2-EL3,EL3-SA1 SA1-EL1 |
| Г-30 | Провод голубой |  |  | SA2-XS, XS-TL4 |
| З-31 | Провод зеленый |  |  | SA3-XS, XS-V1 |
| Г-32 | Провод голубой |  |  | XT1:1-BP, XA1-XT1:1, XS1:3-XT3:30 XT3:30-XA1 XP1:3-HG2 |
| Кч-33 | Провод коричневый |  |  | A1.1-HA-XS-XT1:4 XT1:4-XA2, XT3:26-XA2 XT3:26-SB1 |
| Кч-33А | Провод коричневый |  |  | A1.1-HA-A1.1-HA-HS |
| К-35 | Провод красный |  |  | HL-XS1:1-HL-A1-1 |
| С-36 | Провод серый |  |  | XT3-МАССА-SB1 |
| С-36А | Провод серый |  |  | XT3-МАССА-HL-XS2:4 |
| К-41 | Провод красный |  |  | XT3:15-XT3:16, XT3:15-ZL-XS1:8 XT3:16-XS1:4 XP1:14-ZL6-Кл1:1 XT3:16ZL-XS5:1 XT3:15-ZL-XS7:1 XP1:16-ZL-XS6:1 |
| К-41А | Провод красный |  |  | ZL-XS1:8-ZL-XS4:1 ZL-XS5:1-ZL-SF(k) |
| О-42 | Провод оранжевый |  |  | XT3:15-ZL-XS1:3 XT3:14-XS1:8 XT3:8-ZL6-Кл2:1 |
| Ч-43 | Провод черный |  |  |  |
| Ч-43А | Провод черный |  |  |  |
| Ж-44 | Провод желтый |  |  |  |
| К-45 | Провод красный |  |  |  |
| О-46 | Провод оранжевый |  |  |  |
| С-47 | Провод серый |  |  |  |
| З-48 | Провод зеленый |  |  |  |
| З-48А | Провод зеленый |  |  |  |
| З-48Б | Провод зеленый |  |  |  |
| Ф-50 | Провод фиолетовый |  |  |  |
| Б-51 | Провод белый |  |  |  |
| Ж-58 | Провод желтый |  |  |  |
| Г-59 | Провод голубой |  |  |  |
| Кч-60 | Провод коричневый |  |  |  |
| Р-61 | Провод розовый |  |  |  |
| Б-65 | Провод белый |  |  |  |
| М1 | Электродвигатель для вентилятора постоянного тока последовательного возбуждения, продолжительного режима работы, направление движения – правое. Ток не более 5А, мощность 5Вт, скорость 2500 об/мин, масса 0,5 кг |  |  |  |
| М2 | Электродвигатель для вентилятора обдува стекол |  |  |  |
| РТ | Счетчик моточасов Емкость счестчика 99999,9 часов Номинальное напряжение 12В, масса 0,15кг |  |  |  |
| FU1 | Предохранитель термобиметаллический Номинальное напряжение 12В Номинальный ток 10А |  |  |  |
| FU2 | Предохранитель термобиметаллический Номинальное напряжение 12В Номинальный ток 30А |  |  |  |
| SA1 | Выключатель Для освещения щитка приборов, и подсветка приемников указателей температуры охлаждающей жидкости (EL1, EL2, EL3) Однополосный, напряжение 27В, номинальный ток 35А |  |  |  |
| SA2 | Выключатель плафона освещения в кабине крановщика |  |  |  |
| SA3 | Выключатель вентилятора М1 |  |  |  |
| SA4 | Переключатель цепи питания фары EL8 и габаритного фонаря EL7 |  |  |  |
| SA5 | Выключатель для включения приборов |  |  |  |
| SA6 | Выключатель для включения фары EL5 освещния площадки |  |  |  |
| SB1 | Кнопка включения звукового сигнала Напряжение 27В, номинальный ток постоянный -6,3А |  |  |  |
| SB2 | Кнопка включения катушки реле стартера двигателя автомобиля А1.1-КА |  |  |  |
| SB3 | Кнопка блокировки SQ07 ограничителя подъема крюка |  |  |  |
| SQ 01 | Выключатель для переключения цепей питания и приборов контроля на крановую установку Номинальный тепловой ток 10А |  |  |  |
| SQ 02 | Микропереключатель: Сигнализатор зоны работы крана |  |  |  |
| SQ 03 | Выключатель Включает электромагнит УС и обеспечивает выполнение операции по подъему стрелы при сработавшем ограничителе грузоподъемности |  |  |  |
| SQ 04 | Выключатель Включает электромагнит УС и обеспечивает выполнение операции по опусканию груза при сработавшем ограничителе грузоподъемности |  |  |  |
| SQ 05 | Выключатель Включает электромагнит УС, предотвращая совмещение операции по опусканию груза и стрелы при сработавшем ограничителе грузоподъемности |  |  |  |
| SQ 06 | Выключатель Включает электромагнит УС, предотвращая совмещение операции по опусканию груза или подъема стрелы при сработавшем ограничителе грузоподъемности |  |  |  |
| SQ 07 | Выключатель Ограничитель подъема крюка |  |  |  |
| XP1 | Вилка Приборная часть |  |  |  |
| XP2 | Вилка Приборная часть |  |  |  |
| XP3 | Вилка Приборная часть |  |  |  |
| XA1..XA6 | Кольцо токосъемника Токосъемник дисковый предназначен для осуществления элеткрической связи неповоротной части автокрана с поворотной |  |  |  |
| XS1 | Розетка Кабельная часть |  |  |  |
| XS2 | Розетка Кабельная часть |  |  |  |
| XS3 | Розетка Кабельная часть |  |  |  |
| X1 | Соединитель |  |  |  |
| X2,X3 | Соединитель |  |  |  |
| XT1,XT2 | Панель соединительная 4 клеммы |  |  |  |
| XT3 | Блок зажимов наборных |  |  |  |
| ZL | Ограничитель грузоподъемности 12В, мощность не более 35ВА |  |  |  |
| ZL1(A4) | Блок управления |  |  |  |
| ZL2(A8) | Блок повышения напряжения 12/24В |  |  |  |
| ZL3(A6) | Датчик длины |  |  |  |
| ZL4(A5) | Датчик вылета |  |  |  |
| ZL5(A7) | Датчик усилий |  |  |  |
| ZL6(A1) | Панель индикации |  |  |  |
| ZL-SF | Конечный выключатель длины |  |  |  |
| ZL-XS1 ZL-XS2 ZL-XS3 ZL-XS4 | Кабельные части розетки, соединяющие кабельную разводку крана с блоком управления |  |  |  |
| ZL-XS5 | Кабельная часть розетки, соединяющая кабельную разводку крана в датчиком вылета |  |  |  |
| ZL-XS6 | Кабельная часть розетки ,соединяющая кабельную разводку крана с датчиком длины |  |  |  |
| ZL-XS7 | Кабельная часть розетки ,соединяющая кабельную разводку крана с датчиком усилий |  |  |  |
| ZL-XS8 | Кабельная часть розетки ,соединяющая кабельную разводку крана с блоком повышения напряжения |  |  |  |
| ZL-XA | Исполнительные контакты реле ограничителя грузоподъемности |  |  |  |

3.3.3 Электромонтажный чертеж, рис.8

Перечень элементов гидрооборудования

| Обозначение по схеме | Наименование и краткая техническая характеристика | Тип | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Б | Бак масляный V=165 дм3 | КС-3577-2.83.400 | 1 |  |
| К3 | Клапан запорный норм.откр. | КС-3577-2.83.430 | 1 |  |
| Н | Насос q=112 см3/об Р=20 МПа N=1500 об/мин | 310.112.04 | 1 |  |
| Р6 | Кран двухходовой dу=25 мм | У.034.00.000-9 | 1 |  |
| Ф | Фильтр линейный Q=250 л/мин Р=0,63 МПа µ=25 мкм | У4910.46.000 | 1 |  |
| МН1 МН2 | Манометр с демпфером | МТ-1-УХЛ3-40МПа-БС-Д-П | 2 |  |
| НР | Насос ручной | ГН-60 | 1 |  |
| ВН1 | Вентиль норм.закр. | КС-3577.83.770 | 1 |  |
| Р1 | Гидрораспределитель Q=60л/мин Р=20 МПа | КС-3577А.88.560 КС-3577А.83.570 | 1 |  |
| Ц1-Ц4 | Гидроцилиндр D = 100 мм S = 500 мм Р = 16 МПа | Ц22А.000 | 4 |  |
| ЗМ1-ЗМ4 | Гидрозамок dy= 8 мм Р = 25 МПа | 541.08.00 или КС-3562А.60.500-1 | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ц5 | Гидроцилиндр D=40мм S=100мм P=16МПа | КС-3577А.35.020 | 2 |  |
| ВС | Соединение вращающееся dy=25мм | Кс-3577.83.300 | 1 |  |
| МН3 | Манометр с демпфером | МТ-1-УХЛ3-1,6МПа-БС-Д-П | 1 |  |
| Ц6 | Гидроцилиндр D=400мм S=6000мм P=16МПа | У31.03.000 или У31.08.000-1-01 или У4654.02-01 | 1 |  |
| Р2 | Гидрораспределитель dy=25мм Р=20МПа | У.063.00.000-3 | 1 |  |
| ДР3-ДР6, ДР8, ДР9 | Дроссель Ø 1 мм |  | 6 |  |
| КП-1 | Клапан предохранительный |  | 1 |  |
| М2 | Гидромотор, q=112 cм3 Р=20МПа | 310.112-00 | 1 |  |
| М1 | Гидромотор, q=112 cм3 Р=20МПа | 209.25.21.21 |  |  |
| Р31, Р32 | Гидрораспределитель с электромагнитным управлением, dy=8мм Р=25МПа | У4690.90.31В | 2 |  |
| Ц9..Ц11 | Размыкатель тормоза | КС-3577.26.310-1 | 3 |  |
| ДР1,ДР2 | Дроссель Ø 0,6 мм |  | 2 |  |
| Ц12 | Гидроцилиндр датчика усилий ОГ |  | 1 |  |
| Ц8 | Гидроцилиндр, dn=200 мм S = 1400 мм р =16МПа | Ц51.000 | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КП2 | Клапан предохранительный dy=25мм р=20МПа | У067.00.000 | 1 |  |
| К0 | Клапан обратный dy=25мм р=20МПа | КС-3577.83.760 | 1 |  |
| КИ | Клапан «ИЛИ» | КС-3577.84.540 | 1 |  |
| ДР7 | Дроссель, dy=25мм р=20МПа | У033.00.000-7 | 1 |  |
| ВН 2,ВН3 | Вентиль, нор.закр |  | 2 |  |
| Р5 | Кран двухходовой | У034.00.000-8 | 1 |  |
| КА | Клапан аварийный | КС-3577.84.400 | 1 |  |
| КОУ2 | Клапан обратный управляемый dy=25мм р=20МПа | КС-3577.84.700 | 1 |  |
| КОУ1 КОУ3 | Клапан обратный управляемый dy=25мм р=16МПа | КС-3577.84.700-1 | 2 |  |
| ВН4-ВН5 | Вентиль, нор.закр | КС-3577.84.550 | 2 |  |
| КА1 | Клапан аварийный | КС-3577-2.83.800 | 1 | По спец.заказу |

3.5 Схема кинематическая

3.5.1 Схема (Рис.10)

| Валы | Зубчатые передачи |
| --- | --- |
| Обозначение | Число оборотов, об/мин | Зубчатое колесо | Число зубьев | Модуль ,мм | Передаточное число |
| a | 933 | I | 33 | 4.25 | 0,67 |
| b | 1185 | II | 26 |  |  |
| c | 1400 | III | 22 |  |  |
| d | 928 | IV | 13 | 2.5 | 8 |
| e | 116 | V | 104 |  |  |
|  |  | VI | 12 | 3.5 | 6.08 |
| f | 19 | VII | 73 |  |  |
|  |  | VIII | 13 | 8 | 9.54 |
| g | 2,0 | IX | 137 |  |  |
| h | 1200/2250 | XII | 17 |  | 31.17 |
| i | 246/461 | XIII | 83 |  |  |
|  |  | X | 13 |  |  |
| j | 38,5/72,2 | XI | 83 |  |  |

Примечание: *. Ограничивается ходом золотника

**. Частота вращения поворотной рамы

3.5.2 Характеристика зубчатых передач

| № позиции по схеме (рис.10) | Обозначение по чертежу | Наименование детали | Мо-дуль, мм | Число зубьев | Материал | Термообработка (твердо-сть зубьев) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II | КС-3577.14.106 | Колесо зубчатое | 4,25 | 26 | Сталь 40Х ГОСТ 4543-74 | 44,5-51,5 HРC |
| III | КС-3577.14.106 | Колесо зубчатое | 4,25 | 22 | Сталь 40Х ГОСТ 4543-74 | 44,5-51,5 HРCэ |
| V | КС-3577-28.083 | Колесо зубчатое | 2,5 | 104 | Сталь 40Х ГОСТ 1050-74 | Без термообработки |
| IV | КС-3577-28.101 | Вал-шестерня | 2,5 | 13 | Сталь 45 ГОСТ 1050-74 | 44…50 HРC |
| VII | КС-3577-28.097 | Колесо зубчатое | 3,5 | 73 | Сталь 45 ГОСТ 1050-74 | Без термообработки |
| VI | КС-3577-28.073 | Вал-шестерня | 3,5 | 12 | Сталь 40Х ГОСТ 4543-71 | 33-40 HРC |
| VIII | КС-3577-28.092 | Шестерня | 8 | 13 | Сталь 40Х ГОСТ 4543-74 | 44-50 HРC |
| IX | У1230.03А.000 | Венец | 8 | 137 | Сталь 55 ГОСТ 1050-74 | 45-50 HРC |
| X | Ц2У-250.00.007 | Вал-шестерня | 5 | 13 | Сталь 25ХГМ ГОСТ 4543-71 | 220НВ |
| XI | Ц2У-250.00.008 | Колесо зубчатое | 5 | 83 | Сталь 25ХГМ ГОСТ 4543-71 | 220НВ |
| XII | Ц2У-250.00.005 | Вал-шестерня | 3 | 17 | Сталь 25ХГМ ГОСТ 4543-71 | 220НВ |
| XIII | Ц2У-250.00.006 | Колесо зубчатое | 3 | 83 | Сталь 25ХГМ ГОСТ 4543-71 | 220НВ |

3.5.3. Схема установки подшипников

| № поз. | Обозначение подшипника | ГОСТ | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 306 | 8338-75 | 2 |
| 2 | 308 | 8338-75 | 2 |
| 3 | 3614 | 5721-75 | 1 |
| 4 | 217 | 8338-75 | 1 |
| 5 | 306 | 8538-75 | 2 |
| 6 | 1606 | 5720-75 | 2 |
| 7 | 1224Л | 5720-75 | 1 |
| 8 | 3610 | 5721-75 | 1 |
| 9 | 7608 | 333-71 | 2 |
| 10 | 76П | 333-71 | 2 |
| 11 | 7318 | 333-71 | 2 |
| 12 | 60314 | 7242-31 | 12 |
| 13 | 8216 | 6874-75 | 1 |
| 14 | 60207 | 7242-81 | 2 |
| 15 | ШС-55 | 3635-78 | 1 |
| 16 | ШС-90К1 | 3635-78. | 2 |

3.6 Характеристика редукторов

| Номер позиции на схеме (рис. 10) | Наименование | Обозначение по чертежу | Переда-точное число |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | Коробка отбора мощности | КС-3577-2. 14. 100-1 | 0,666 |
| 21 | Редуктор механизма поворота | КС-3577. 28. 000-1 | 48,7 |
| 22 | Редуктор грузовой лебедки | Щ2У-250-31,5- | 31,17 |
|  |  | -II-VI |  |

3.6.1 Характеристика тормозов

| Механизм, на котором установлен тормоз | Лебедка грузовая | Механизм поворота |
| --- | --- | --- |
| Место установки тормоза | Вал редуктора Щ27-250-З1,5-II-VI | Вал редуктора |
| Количество тормозов, шт | 2 | I |
| Тип ( система ) | Автоматический нормально-замкнутый ленточным | Автоматический нормально-замкнутый колодочный |
| Диаметр тормозного шкива ,мм | 200 | 100 |
| Коэффициент запаса торможения | 1,25 | - |
| Привод тормоза | Тип Усилие, Н (кгс) Ход исполнитель-ного органа, мм | Гидравлическим 440 (45) 32 | Гидравлический 440 (45) 32 |

3.7. Схема запасовки и характеристика канатов

3.7.1 Схема запасовки грузового полиспаста (рис. II).

3.7.2 Характеристика канатов

(заполняется по сертификатам предприятия-изготовителя канатов)

| Назначение каната | Грузовой |
| --- | --- |
| Конструкция каната и обозначение стандарта | 16, 5-1-1-С-Н. . .1666(170) ГОСТ 2688-80 |
| Номинальный диаметр, мм | 16,5 |
| Длина, м | 88 |
| Временное сопротивление проволоки разрыву Н/мм2 (кгс/см2) | (1764) 180 |
| Разрывное усилие каната в целом, Н/кгс | (153419) 15655 |
| Расчетное натяжение каната, /Н/, кгс | (25400) 2596 |
| Коэффициент запаса прочности | 6,03 |
| Поверхность проволоки (светлая, оцинкованная) | Светлая |

3.8 Грузозахватные органы

(заполняются по сертификатам предприятия-изготовителя грузо-захватного органа)

3.8.1 Крюк

| Механизм | Подъем груза |
| --- | --- |
| Тип | Кованый, однорогий |
| Номер крюка по стандарту и обозначение стандарта | 17А или 17Б ГОСТ 6627-74 |
| Номинальная грузоподъемность, т | 12,5 |
| Заводской номер | 099587 |
| Изображение клейма ОТК (идентификационная маркировка) |  |

3.9 Ходовое устройство (шасси)

3.9.1 Общая характеристика шасси

| Тип шасси | КАМАЗ-5410 |
| --- | --- |
| Колесная формула | 6х2 |
| Число мест в кабине | 3 |
| Угол переднего свеса, рад (°) (угол въезда) | 0,425 (25) |
| Угол заднего свеса, рад (°) (угол съезда) | 0,425 (25) |
| Клиренс (дорожный просвет), мм | 270 |
| Вместимость топливного бака, л | 200 |
| Контрольный расход топлива, л/100 км | 27,61 |
| Запас хода по топливу ,км | 900 |
| Допускаемая нагрузка на оси, кН (т): передняя задняя | 52 (5,32) 98 (10) |

3.9.2 Характеристика шин

(возможны изменения при комплектации)

| Обозначение шин | Номер стандарта | Тип рисунка протектора | Норма слойности | Давление в шинах колес, МПа (кгс/см2) | Количество шин и место их устройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300-508Р или 320-508 | 5513-75 5513-75 | Универсальный дорожный То же | 16 12 | Передних и запасного 0,65 (6,5) задних 0,75 (7,5) переднего и запасного 0,5 (5,0) задних 0,55 (5,5) | Передние 2 задние 4 запасное колесо I |

3.10.2. Ограничитель грузоподъемности

| Механизмы, отключаемые ограничителем | Подъем груза ,подъем и опускание стрелы, выдвижение и втягивание секции стрелы поворот платформы |
| --- | --- |
| Обозначение ограничителя и заводской номер | ОГБ -3-1 №________ |
| Система | Электрическая, низковольтная с динамометрическим датчиком усилия, датчиками длины и угла и релейным блоком |
| Перегрузка, при которой срабатывает ограничитель, % | 10 |
| Наличие предупредительной сигнализации | Световая, лампочки – зеленая и красная |
| Перегрузка, при которой вступает в действие предупредительная сигнализация, % | Зеленая – до 0 % красная – от 0% до 10 % |

3.10.3. Упоры

| Ограничиваемое перемещение | Подъем, опускание стрелы | Выдвижение, втягивание секции стрелы |
| --- | --- | --- |
| Конструкция | Гидроцилиндр | Гидроцилиндр |
| Максимальный ход, мм | 1400 | 6000 |

3.10.4. Сведения о других предохранительных устройствах

| Наименование | Тип и способ привода | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Клапаны предохранительные КП – 1; КП – 2 Предохранитель * Клапан аварийный | Гидравлический Электрический Электрогидравлический | Защита гидросистемы от превышения давления Защита электрических цепей напряжением 24В Выключает двигатель шасси автомобиля при обрыве трубопроводов гидросистемы крана |

3.10.5. Сигнализаторы

| Тип, обозначение прибора | Универсальный автоматический сигнализатор УАС – I |
| --- | --- |
| Назначение | Включает звуковую и световую сигнализацию при приближении стрелы крана к линии электропередач |
| Система прибора | Электронная |
| Условия, при которых срабатывает предупредительная сигнализация | При приближении стрелы крана на опасное расстояние к линии электропередач |

3.10.6. Указатели

| Наименование | Тип | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Указатель грузоподъемности Указатель наклона крана (крена) | Рычажный Жидкостный | Указывает грузоподъемность в зависимости от угла наклона и длины стрелы крана Контроль наклона крана |
| * Поставляются по особому заказу |
| Тип остекления | Одинарное |
| Характеристика изоляции | Звуко и теплоизоляция неостеклованной внутренней поверхности картоном с синтетической пленкой |
| Характеристика систем создания микроклимата в кабине | Отопительная установка*, вентилятор и кондиционер*** |
| Характеристика сиденья | Регулируемое, мягкое |
| Остальное оборудование | Стеклоочиститель, противосолнечный козырек, плафон, термоизолированный бачок для воды |

3.12. Данные о металле основных (расчетных) элементов металлоконструкций крана

| Наименование узлов и элементов | Марка металла | Обозначение стандарта | Электроды, сварочная проволока (тип, марка, стандарт) |
| --- | --- | --- | --- |
| Рама нижняя и выносная опоры | IOXСНД** | 19282-73 | Э-50А ГОСТ 9467-75 Проволока СВ-08 Г2С ГОСТ 2846-70 |
| Стрела (основание и секция) | IOXСНД** | 19281-73 19282-73 | Э-50А ГОСТ 9467-75 Проволока СВ-08 Г2С ГОСТ 2846-70 |
| Платформа поворотная | IOXСНД** | 19282-73 | Э-50А ГОСТ 9467-75 Проволока СВ-08 Г2С ГОСТ 2846-70 |
| Вставка *** Гусек*** | IOXСНД** | 19282-73 | Э-50А ГОСТ 9467-75 Проволока СВ-08 Г2С ГОСТ 2846-70 |

* Кроме районов СССР с теплым и жарким климатом по ГОСТ 16350-80

** При толщине листа: 5…12 мм – 12 категориям; 4 мм – 2 категория; уголок-12 категория

*** Поставляются по особому заказу

- ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПОСТАВЛЯЕМАЯ ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВИТЕЛЕМ

4.1 Документация ,включаемая в паспорт крана

| № п/п | Наименование документа | Обозначение документа | Количество листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Техническое описание и инструкция по эксплуатации автомобиля | 5335-3902002-ТО | в ЗИПе шасси автомобиля |
| 4.1.2 | Техническое описание и инструкция по эксплуатации двигателя ЯМЗ-236, 238, паспорт |  |  |
| 4.1.3 | Паспорт на насосы и гидромоторы аксиально-поршневые нерегулируемые (2 шт) | 310.56 ПС | 12 |
| 4.1.4 | Паспорт на Гидромотор 209.25.21.21 | 209.25.ПС | 12 |
| 4.1.5 | Паспорт на аппаратуру управления и сигнализации к ОГБ-3 | КЫ2.409.012-О1ПС | 7 |
| 4.1.6 | Паспорт и инструкция по установке и настройке ограничителя ОГБ-3-1 на кране КС-3577 | Эа2.395.012 ПС Эа2.395.012 (им) | 18 |
| 4.1.7 | Техническое описание и инструкция по эксплуатации УАС-1 | ЕЯ0.514.000 ТО | 17 |
| 4.1.8 | Формуляр УАС-1 | ЕЯ0.514.000 ФО | 7 |
| 4.1.9 | Паспорт и инструкция по эксплуатации отопительной установки 030 | - | - |

4.2 Комплект документации, поставляемой с краном

|  | Наименование документа | Обозначение документа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1 | Техническое описание и инструкция по эксплуатации крана КС-3577-2-1 | КС-3577-2-1.00.000 ТО |  |
| 4.2.2 | Техническое описание и инструкция по эксплуатации крана КС-3577 | КС-3577.00.000 ТО | 127 |
| 4.2.3 | Альбом чертежей крана | - | 14 |

- КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

5.1 Комплект поставки крана

| Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Кран автомобильный КС-3577-2-1 с основной стрелой в сборе | 1 |  |
| Комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей крана | 1 | См. комплектовочную ведомость |
| Комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей автомобиля КАМАЗ-5410 | 1 | См. ведомость КАМАЗ-5410 |
| Гусек (удлинитель) с монтажным комплектом | 1 | Поставляется по особому заказу потребителей в установленном порядке |
| Вставка стрелы с монтажным комплектом | 1 | Поставляется по особому заказу потребителей в установленном порядке |
| Отопительная установка | 1 | Кроме районов СССР с теплым и жарким климатом по ГОСТ 16350-80 |
| Кондиционер | 1 | По особому заказу |

- СВИДЕТЕЛЬСТВА (СЕРТИФИКАТЫ)

6.1 Свидетельство (сертификат) о приемке крана

Кран стреловой автомобильный КС-3577-2-1 заводской № __540____ изготовлен в соответствии с техническими нормами, действующими в СССР.

Кран прошел испытания по программе, составленной в соответствии с ГОСТ-16765-87 «Правила приемки и методы испытаний».

6.1.1 Кран подвергнут испытанию следующим грузом:

| Стреловое оборудование | Статические испытания (груз увеличен на 25 %) | Динамические испытания (груз увеличен на 10 %) |
| --- | --- | --- |
|  | На выносных опорах | На выносных опорах |
|  | Вылет, м | Груз ,м | Вылет ,м | Груз ,м |
| стрела 8 м | 3,6 | 15,625 | 3,6 | 12,5 |
| стрела 14 м | 7,0 | 5,0 | 7 | 4,1 |

6.1.2 При испытаниях выполнялись следующие операции:

Подъем и опускание груза 12,5 т на вылете 3,6 м со стрелой 8 м на выносных опорах;

Поворот платформы в одну и другую стороны в рабочей зоне 240 ° с грузом 12,5 т на вылете 3,6 м со стрелой 8м на выносных опорах;

Подъем и опускание стрелы длиной 8м с грузом 4,1 т в зоне рабочих вылетов 3…7 м с вращением поворотной платформы в одну и другую стороны в рабочей зоне 240° на выносных опорах;

Поворот платформы в одну и другую стороны в рабочей зоне 240° с подъемом и опусканием груза 7 т на вылете 4,5м со стрелой 8м на выносных опорах;

Подъем и опусканием груза 4,1т на вылете 7 м со стрелой 14м на выносных опорах;

Поворот платформы в одну и другую стороны в рабочей зоне 240° с грузом 4,1т на вылете 7м со стрелой 14м на выносных опорах;

Подъем и опускание с повышенной скоростью груза 2,5т на вылете 7м со стрелой 14м на выносных опорах;

Втягивание и выдвижение секции стрелы с грузом 2,5т на вылетах от 9,0м до вылета, соответствующего полностью втянутой секции.

6.1.3 Общий пробег шасси _____10________ км

Кран выдержал приемо-сдаточные испытания: технические характеристики соответствуют указанным в настоящем паспорте, дефектов, которые могли бы повлиять на безопасность работы крана, не обнаружено.

Кран признан годным для эксплуатации с указанными в паспорте характеристиками.

Кран подвергнут консервации и упаковке согласно требованиям, предусмотренным техническим описанием и инструкцией по эксплуатации.

Срок консервации 6 месяцев.

Г.Иваново                                                                  Главный инженер завода

В.И.Сысолятин

М.П.                                                                          Начальник отдела

технического контроля

завода

Н.П.Зайцев

6.2 Сведения о наградах и аттестации

Аттестационная комиссия при Минстройдормаше аттестовала кран

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

7.ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ. ТРЕБОВАНИЕ К НАДЕЖНОСТИ

7.1 Гарантийные сроки и обязательства

7.1.1 Гарантийные сроки

Изготовитель гарантирует исправные действия крана при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода крана в эксплуатацию, но не более 1000 ч наработки.

Гарантийный срок не распространяется на быстроизнашивающиеся детали.

Во время гарантийного срока работы механизмов, включая гидроцилиндры, насосы и гидромоторы, замена резиновых уплотнений производится потребителем, без предъявления рекламаций.

Гарантия на КАМАЗ -5410 за исключением доработанных узлов: электрооборудования, пневмопривод тормозов, привод управления работой двигателя дается заводом-изготовителем шасси в соответствие с ТУ 37.001.1380-86

7.1.2 Обязательства

В пределах гарантийного срока службы крана при обнаружении поломок и неисправностей ,происшедших по вине изготовителя, изготовитель обязуется выполнять работы по восстановлению работоспособного состояния крана.

7.2 Требования к надежности

7.2.1 Восьмидесятипроцентный ресурс крана до капитального ремонта при условии соблюдения требований эксплуатационных документов, ч, не менее 6000

7.2.2 Установленный ресурс до капитального ремонта ,ч, не менее 2000

7.2.3 Наработка на отказ ,ч, не менее 200

7.2.4 Установленная безотказная наработка ,ч, не менее *) 100

7.2.5 Оперативная трудоемкость технического обслуживания:

- ежесменного технического обслуживания, 0,62 тел.ч., не более

- удельная суммарная плановых технических обслу- живаний (без ежемесячного), чел.ч/ч, не более 0,08

*) критерием отказа является, например, устранение неисправности крана в течение двух часов собственными силами (без вызова ремонтной бригады)

СВЕДЕНИЯ О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ КРАНА

| Владелец крана [наименование предприятия (организации) фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя] | Местонахождение крана (адрес владельца) | Дата установки |
| --- | --- | --- |

СВЕДЕНИЯ О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ КРАНА

| Владелец крана [наименование предприятия (организации) фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя] | Местонахождение крана (адрес владельца) | Дата установки |
| --- | --- | --- |

ЛИЦО, ОТВЕТСВЕННОЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ КРАНА В

ИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ

| Номер и дата приказа о назначении | Должность, фамилия, имя и отчество | Подпись |
| --- | --- | --- |

Сведения о ремонте металлоконструкций и замене механизмов, канатов, грузозахватного органа (документы ,подтверждающие качество вновь установленных элементов крана, качество применяемых при ремонте материалов, электродов ,а также сварки, должны храниться в специальной папке)

| Номер и дата приказа о назначении или договора со специализированной организацией | Фамилия, инициалы | Должность | Номер и срок действия удостоверения | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Сведения о ремонте металлоконструкций и замене механизмов, канатов, грузозахватного органа (документы ,подтверждающие качество вновь установленных элементов крана, качество применяемых при ремонте материалов, электродов ,а также сварки, должны храниться в специальной папке)

| Номер и дата приказа о назначении или договора со специализированной организацией | Фамилия, инициалы | Должность | Номер и срок действия удостоверения | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Сведения о ремонте металлоконструкций и замене механизмов, канатов, грузозахватного органа (документы ,подтверждающие качество вновь установленных элементов крана, качество применяемых при ремонте материалов, электродов ,а также сварки, должны храниться в специальной папке)

| Номер и дата приказа о назначении или договора со специализированной организацией | Фамилия, инициалы | Должность | Номер и срок действия удостоверения | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Сведения о ремонте металлоконструкций и замене механизмов, канатов, грузозахватного органа (документы ,подтверждающие качество вновь установленных элементов крана, качество применяемых при ремонте материалов, электродов ,а также сварки, должны храниться в специальной папке)

| Номер и дата приказа о назначении или договора со специализированной организацией | Фамилия, инициалы | Должность | Номер и срок действия удостоверения | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Сведения о ремонте металлоконструкций и замене механизмов, канатов, грузозахватного органа (документы ,подтверждающие качество вновь установленных элементов крана, качество применяемых при ремонте материалов, электродов ,а также сварки, должны храниться в специальной папке)

| Номер и дата приказа о назначении или договора со специализированной организацией | Фамилия, инициалы | Должность | Номер и срок действия удостоверения | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Сведения о ремонте металлоконструкций и замене механизмов, канатов, грузозахватного органа (документы ,подтверждающие качество вновь установленных элементов крана, качество применяемых при ремонте материалов, электродов ,а также сварки, должны храниться в специальной папке)

| Номер и дата приказа о назначении или договора со специализированной организацией | Фамилия, инициалы | Должность | Номер и срок действия удостоверения | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Сведения о ремонте металлоконструкций и замене механизмов, канатов, грузозахватного органа (документы ,подтверждающие качество вновь установленных элементов крана, качество применяемых при ремонте материалов, электродов ,а также сварки, должны храниться в специальной папке)

| Номер и дата приказа о назначении или договора со специализированной организацией | Фамилия, инициалы | Должность | Номер и срок действия удостоверения | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ЗАПИСЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего освидетельствования (полного или частичного) |
| --- | --- | --- |

ЗАПИСЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего освидетельствования (полного или частичного) |
| --- | --- | --- |

ЗАПИСЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего освидетельствования (полного или частичного) |
| --- | --- | --- |

ЗАПИСЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего освидетельствования (полного или частичного) |
| --- | --- | --- |

ЗАПИСЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего освидетельствования (полного или частичного) |
| --- | --- | --- |

ЗАПИСЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего освидетельствования (полного или частичного) |
| --- | --- | --- |

ЗАПИСЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего освидетельствования (полного или частичного) |
| --- | --- | --- |

ЗАПИСЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего освидетельствования (полного или частичного) |
| --- | --- | --- |

ЗАПИСЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего освидетельствования (полного или частичного) |
| --- | --- | --- |

ЗАПИСЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего освидетельствования (полного или частичного) |
| --- | --- | --- |

ЗАПИСЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего освидетельствования (полного или частичного) |
| --- | --- | --- |

ЗАПИСЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего освидетельствования (полного или частичного) |
| --- | --- | --- |

ЗАПИСЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего освидетельствования (полного или частичного) |
| --- | --- | --- |

ЗАПИСЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего освидетельствования (полного или частичного) |
| --- | --- | --- |

ЗАПИСЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего освидетельствования (полного или частичного) |
| --- | --- | --- |

ЗАПИСЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего освидетельствования (полного или частичного) |
| --- | --- | --- |

ЗАПИСЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего освидетельствования (полного или частичного) |
| --- | --- | --- |

ЗАПИСЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего освидетельствования (полного или частичного) |
| --- | --- | --- |

Регистрация

(отдельная страница)

Кран зарегистрирован за № ___________________________________________

в__________________________________________________________________

(наименование регистрирующего органа)

В паспорте пронумеровано _______страниц и прошнуровано всего __________

листов , в том числе чертежей на ________листах.

Место штампа                                                                     _____________________

(подпись, должность)

____________________                                                  _______________________

(дата)                                                                                                                (фамилия и инициалы

регистрирующего органа)